Садовый паркет ДПК из модулей 300х300, на пластиковой основе, обеспечивает быстрый монтаж террасных настилов, садовых дорожек или сезонных площадок. Прекрасно смотрится на балконах и лоджиях. Находит применение и в дизайнерских разработках "зимних садов". Конструкция замков садового паркета позволят собирать и разбирать настилы за считанные минуты. Модули садового паркета изготовленые из ДПК, не требуют ухода или специальных условий для  хранения.

Монтаж садового паркета из ДПК . Сначала подготавливается ровное и гладкое покрытие (песчанно-цементная смесь, армированная металлической сеткой). Затем собирается сам настил. Модули не крепятся к основанию, а соединяются только между собой, как детский конструктор. Вам не придётся обновлять плитку каждые 2-3 года, т.к. изделия из древесно-полимерного композита очень долговечны. Чистить садовый паркет из ДПК можно простой водой из шланга без применения чистящих средств или обычной щёткой.